Rada Gminy Miłki

Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny, w obrębie geodezyjnym Staświny.

Opracowanie:

Centrum Usług Projektowych

ul. Dąbrowskiego 3a

11-500 Giżycko

Miłki, 2010r.

- Podstawa prawna, cel prognozy oraz powiązania z innymi dokumentami.

Podstawą prawną sporządzenia prognozy jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150).

Zakres prognozy reguluje Ustaw z dnia 3 października 2008r.  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny, w obrębie geodezyjnym Staświny.

Celem prognozy jest określenie skutków wpływu realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, a także przedstawienie rozwiązań eliminujących negatywne skutki tych ustaleń na poszczególne elementy środowiska. Prognoza obejmuje:

- ocenę walorów i warunków środowiskowych obszaru planu i jego otoczenia;

- skutki wpływu dotychczasowego sposobu użytkowania terenu na środowisko;

- sposoby minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko jest powiązana z:

- opracowaniem ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny, w obrębie geodezyjnym Staświny.

- Rozporządzeniem Wojewody Nr 163 z dnia 19 grudnia 2008r, w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,

- Planem gospodarki odpadami wspólny dla: gminy Banie Mazurskie, gminy Budry, miasta i gminy Giżycko, gminy Kruklanki, gminy Miłki, gminy Pozezdrze, miasta 
i gminy Ryn, miasta i gminy Węgorzewo, gminy Wydminy.

- Programem ochrony środowiska dla gminy Miłki na lata 2004-2011.

- Programem ochrony środowiska powiatu giżyckiego na lata 2008-2011 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015.

- Programem ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłki

2. Metody i założenia stosowane przy sporządzaniu prognozy.

W niniejszej prognozie zastosowano metodę porównawczą – w stosunku 
do zagospodarowania terenów w najbliższym sąsiedztwie – będącą jednocześnie metodą prostego prognozowania wynikowego polegającą na analizie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich możliwego wpływu na środowisko przyrodnicze 
i ludzi.

Prognoza składa się z dwóch części: charakteryzującej elementy środowiska przyrodniczego narażone na oddziaływanie wskutek realizacji ustaleń planu oraz z oceny zagrożeń związanych z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, hałasem i wibracjami 
oraz wytwarzaniem ścieków komunalnych.

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy założono, że stanem odniesienia jest aktualny stan środowiska przyrodniczego oraz, że zmiana sposobu zagospodarowania spowoduje zróżnicowanie ustalonych wpływów na owe środowisko.

3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość.

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do:

1. Oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu,

2. Przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków.

Ad 1). W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji,

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska,

Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływu ustaleń projektu tej zmiany studium na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian proponuje się prowadzić monitoring w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring stanu środowiska powinna być prowadzona głównie przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Sanitarnej. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane powinny być corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych 
w formie ogólnodostępnej publikacji, a źródłami danych w tym zakresie mogą być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 
o uchwalony plan, analizę realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej.

Ad 2). W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być okresowe przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonywane przez administrację samorządową, a potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Potencjalne transgraniczne oddziaływania na środowisko.

W wyniku realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie prognozuje się możliwości wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko. Teren opracowania znajduje się w znacznej odległości od granic państwa polskiego.

5. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Analizowany teren stanowi część miejscowości Staświny. Położony w granicach administracyjnych gminy Miłki, w obrębie geodezyjnym Staświny.  Zachodnia część terenu opracowywanego znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Obszar znajduje się poza obszarami specjalnej ochrony ptaków 
i siedlisk „Natura 2000”.

Część terenu objęte planem jest zainwestowana zabudową mieszkalną i budynkami gospodarczymi, część tego terenu stanowią ogródki działkowe i cmentarz, pozostałe tereny to grunty rolne.

W granicach opracowania nie znajdują się cenne przyrodniczo tereny i cenne architektonicznie zabytki.

Jednym z głównych źródłem zanieczyszczenia gleby oraz powietrza jest wzmożony ruch pojazdów samochodowych, jest to związane z bliskością drogi krajowej nr 63, która przecina teren opracowania.

Planowane ustalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowodują zmian mikroklimatu dla terenu objętego planem.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynie negatywnie na dobra materialne osób będących w posiadaniu terenu opracowywanego.

Położenie analizowanego terenu w pobliżu drogi krajowej, w bliskiej odległości 
od podstawowych elementów infrastruktury technicznej, stwarza dogodne warunki 
do planowania inwestycji na tych terenach.

6. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego środowiska.

6.1. Położenie i ukształtowanie  terenu.

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest na terenie miejscowości Staświny, gmina Miłki, powiat Giżycko, województwo Warmińsko – Mazurskie. Przez opracowywany obszar przebiega droga krajowa nr 63.

Rzeźba terenu jest średnio urozmaicona, rzędne terenu wahają się od około 126m n. p. m. do około 150m n. p. m. Wzniesienia chylą się w stronę jeziora Wojnowo. Powierzchnia opracowywanego terenu wynosi około 36ha. Teren położony jest w zasięgu zlodowacenia Bałtyckiego, stadium pomorskiego w granicach krajobrazu młodoglacjalnego.

Teren po zachodniej stronie od drogi krajowej nr 63 znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.

6.2. Charakterystyka gleb.

Powierzchnia analizowanego terenu wynosi około 36ha. Jak wynika z mapy 
glebowo – rolniczej największą część opisywanego terenu stanowią gleby należące do kompleksu żytnio – ziemniaczanego dobrego (5B) oraz kompleksu pszennego dobrego (2B). Gleby kompleksu 5B są to gleby lżejsze i mniej urodzajne, wrażliwe na suszę i mniej zasobne 
w składniki pokarmowe. Dominują tu piaski gliniaste lekkie i gliny lekkie.

W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane są do klasy IVa i IVb. Zajmują one tereny położone w centralnej części opracowywanego terenu oraz tereny wzdłuż ulicy.

Fot.1. Tereny rolne przy drodze krajowej nr 63

Gleby kompleksu pszennego dobrego są to gleby żyzne o dobrze wykształconym poziomie próchniczym, dobrej strukturze, stosunkach powietrzno – wodnych i korzystnym położeniu w terenie. Dominują tu gliny lekkie. Gleby te nadają się pod uprawę prawie wszystkich roślin wymagających intensywnej agrotechniki.

Na opisywanym obszarze wyodrębnić można  także gleby kompleksu 2z oraz 3z, są to użytki zielone średnie, słabe i bardzo słabe do których zalicza się pastwiska i łąki w III, IV, V i VI klasie bonitacji, a także gleby kompleksu żytniego słabego (6B), wytworzone z piasków gliniastych lekkich podścielonych piaskiem luźnym. Gleby te są zbyt przepuszczalne, okresowo zbyt suche i ubogie w składniki pokarmowe. Dobór roślin uprawnych dla tych gleb jest bardzo ograniczony. W centralnej części opisywanego terenu znajduje się także kompleks leśny na podłożu piasków gliniastych.

W rejonie opracowania na terenie wysoczyzn dominuje morena denna, charakterystyczną jednostką geomorfologiczną są rynny subglacjalne (jeziorne) biegnące południkowo – są to struktury wąskoprzestrzenne o szerokości zwykle kilkuset metrów, na ogół głęboko wcięte w teren, ich strome zbocza osiągają wysokość 20 – 35m w odniesieniu do poziomu jezior, wypełniających dna rynien. Utwory przypowierzchniowe budują osady czwartorzędowe – są one związane z działalnością lądolodu z okresu zlodowacenia północnopolskiego i procesów erozyjno – akumulacyjnych zachodzących w halocenie. Brak jest osadów ery paleozoicznej – co jest cechą charakterystyczną dla wyniesienia mazursko – suwalskiego, tj. jednostki tektonicznej wchodzącej w skład wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej; poniżej skał osadowych zalega prekambryjskie podłoże krystaliczne zbudowane głównie ze skał metamorficznych, poprzetykanych intruzjami skał magmowych.

Wyrys z mapy geologicznej polski

6.3. Charakterystyka warunków klimatycznych.

Analizowany teren znajduje się w granicach regionu klimatycznego pojeziernego. Klimat posiada cechy klimatu morsko – kontynentalnego. Kształtuje się pod wpływem zespołu jezior, co wpływa na poziom wilgotności, a tym samym wiąże się z częstym występowaniem mgieł.

Okres wegetacyjny na powyższym obszarze wynosi koło 190 dni. Według meteorologicznych danych statystycznych średnia temperatura w roku wynosi 6,6(C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec - jego średnia temperatura wynosi 17ºC. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą – 4,8ºC. Średnie opady roczne utrzymują się na poziomie 580mm. Ponadto miejscowy klimat charakteryzuje się przewagą opadów letnich nad zimowymi oraz jesiennych nad wiosennymi. Wilgotność w układzie rocznym, w okresie jesienno – zimowym  charakteryzuje się znacznie większą wilgotnością powietrza niż w okresie letnim (grudzień - 89%).

Okres bezprzymrozkowy to 150 dni. Istnieje niebezpieczeństwo przymrozków 
w kwietniu i pierwszej dekadzie maja.

Wiatry w układzie rocznym dominują z kierunku południowo – wschodniego. 
W czasie zimy, wiosny i jesieni notuje się najmniej wiatrów północno – wschodnich 
i północnych. Latem zaś dominują wiatry z kierunku północno – zachodniego, a najmniej jest wiatrów północno – wschodnich. Okres jesienno – zimowy charakteryzuje się znacznie większą wilgotnością powietrza niż okres letni (listopad -91%, grudzień – 90%).

6.4. Warunki hydrograficzno – hydrologiczne.

W niewielkiej 	odległości w kierunku zachodnim od terenu opracowania zlokalizowanej jest jezioro Wojnowo. Jest to jezioro rynnowe leżące w bezleśnej okolicy. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, ławicy przeważnie twardej, dnie piaszczysto-gliniastym, brzegach wysokich, pagórkowatych, miejscami stromych, zwłaszcza w części południowej. Jezioro otaczają pola uprawne, łąki i nieużytki.

Wojnowo łączy się z kilkoma sąsiadującymi jeziorami: m.in. od północy przez jeziorko Niałk z Niegocinem, od południa z rynnowym Buwełnem. W pogłowiu ryb występują m.in. sandacze, okonie, leszcze, płocie, węgorze.

Powierzchnia jeziora wynosi 176,3ha, głębokość maksymalna 14,2m, długość 4600m, szerokość 1050m i długość linii brzegowej 11900m.

Wody podziemne stanowią głębokie struktury jakimi są rynny jeziorne, są one bazą drenażową większości użytkowanych wgłębnych warstw wodonośnych i w ich obrębie zachodzi kontakt wód powierzchniowych z podziemnymi.

Na terenie Gminy Miłki znajdują się trzy główne ujęcia wód głębinowych wraz ze stacjami uzdatniania. Na terenie gminy zasoby warstw wodonośnych określa się jako bardzo dobre. Teren opracowania jest zaopatrywany z ujęcia znajdującego się w miejscowości Miłki.

6.5. Fauna i flora.

Większą część opracowywanego obszaru zajmują pastwiska i pola uprawne porośnięte niską roślinnością trawiastą oraz pospolitymi chwastami. Obszar porastają głównie trawy takie jak : perz właściwy (Agropyron regens), wiechlina zwyczajna (Poa trivialis), miotła zbożowa (Apera spicea – venti). Popularne są komosa wielkolistna (Chenopodium hybridum), koniczyna polna (Triforium arvense), chaber łąkowy (Centaurea jacea). Tereny te stanowią dobre miejsce dla bytowania ssaków owadożernych, tj. ryjówki, jeża, kreta, myszy polnej oraz zająca. Dla zwierząt większych nie stanowią one odpowiedniego schronienia, toteż liczebność tej zwierzyny jest niska. Roślinność wysoka, głównie porastająca teren dawnego cmentarza, zajmuje zbyt mały areał by mogła osiedlić się na nim większa zwierzyna.

Fot. 2. Część analizowanego terenu

6.6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.

W przypadku odstąpienia od realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy się spodziewać stopniowo zachodzących zmian, ponieważ teren jest częściowo zainwestowany. Zmiany na terenie opracowania będą zachodzić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczy nadmierne wprowadzanie na tym obszarze zabudowy przy zachowaniu minimalnej powierzchni biologicznie czynnej terenu. Plan uchroni przed wprowadzeniem na tym terenie zabudowy obcej w stosunku do istniejącej architektury tego regionu.

Jeśli proces zabudowy terenu nie będzie realizowany, to zachowa się dotychczasowy sposób użytkowania terenów rolniczych oraz obszarów zainwestowanych, co będzie sprzyjać postępującej dekapitalizacji obiektów i degradacji obszaru. Zachowa się dotychczasowa intensywność zabudowy, a związku z powyższym - mniejszy ładunek zanieczyszczeń dostarczanych do środowiska. Oznacza to także zachowanie powierzchni biologicznie czynnej, większą zdolność pochłaniania zanieczyszczeń i retencjonowania wód opadowych 
w glebie. To również mniejsza ilość dostarczonych do środowiska zanieczyszczeń wytwarzanych w wyniku spalania paliw przez samochody oraz mniejszy natężenie ruchu samochodów, również mniejsze natężenie hałasu. Zachowanie tego stanu będzie trwało do czasu wystąpienia inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wśród roślin towarzyszących zabudowie, roślin synantropijnych, często występują gatunki roślin inwazyjnych, które zaczynają wypierać rodzime gatunki flory, przystosowując do własnych wymagań warunki siedliskowe.

7. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Na terenie wskazanym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. i późn. zm. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko występują przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko:

Zgodnie z wyżej wymienionego rozporządzenia:

- § 3.1. pkt. 56 – droga krajowa nr 63,

- § 3.1. pkt. 90a – hodowla trzody chlewnej w konturach o symbolach 12RPh 
i 13RPh (230 DJP)

8. Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu.

Teren objęty opracowaniem jest mało atrakcyjny przyrodniczo. Teren po stronie zachodniej drogi krajowej jest objęty Obszarem Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Na obszarze tym zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Nr 63 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 201 z 2008r., poz. 3155).Obszar znajduje się poza obszarami Natura 2000.

Przez teren opracowania przebiega droga krajowa nr 63 co wiąże się z dużym ruchem pojazdów samochodowych. Duży natężenie ruchu samochodów to duże natężenie hałasu 
oraz znaczna ilość dostarczanych zanieczyszczenie do powietrza atmosferycznego, również do gleb i roślinności występującej w pobliżu dróg.

Na terenie analizowanym zlokalizowany jest stary nie użytkowany cmentarz 
z wyznaczoną na projekcie planu 50m strefą uciążliwości.

Dla cmentarza ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej 
z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarz (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

Na terenie opracowania znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej w związku z tym na terenie objętym planem nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych czy gleb ściekami bytowymi.

Również na obszarze opracowania znajduje się sieć wodociągowa zaopatrująca obszar analizowany w wodę do celów bytowych. Woda jest ujmowana w miejscowości Miłki.

Na terenie gospodarstwa rolno – hodowlanego kontury 12RPh i 13RPh zaleca się nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej w celu zmniejszenia oddziaływania uciążliwości na tereny sąsiednie.

9. Ochrona środowiska ustanowiona na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.

Zachodnia część terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w Obszarem Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Rys. Wyrys z Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Na obszarze tym zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Nr 163 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 
Nr 201 z 2008r., poz. 3155).

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich zakazuje się:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227);

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub napraw urządzeń wodnych;

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym 
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą 
lub remontem urządzeń wodnych;

- dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowanie naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

- lokalizowanie obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzeki, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych 
oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 
lub rybackiej.

Zakazy, o których mowa powyżej nie dotyczą:

- wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;

- prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem;

- realizacji inwestycji celu publicznego.

Zakaz mówiący o lokalizowaniu obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych 
oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej 
nie dotyczy:

- obszarów zwartej zabudowy miasta wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na działkach przyległych;

- siedlisk rolniczych – zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem 
nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;

- wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani po uzgodnieniu z RDOŚ w Olsztynie.

Obszar analizowany znajduje się poza obszarami specjalnej ochrony ptaków i siedlisk Natura 2000.

Najbliższe tereny obszarów Natura 2000 to:

- w kierunku północno – zachodnim ok. 17km „Jezioro Dobskie”(kod obszaru PLB280012),

- w kierunku północno - zachodnim ok. 27km „Mamerki”(kod obszaru PLH280004),

- w kierunku południowo-zachodnim ok. 4,5km „Bagna Nietlickie”(kod obszaru PLB280001),

Rys. Wyrys z Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków i Siedlisk Natura 2000.

- w kierunku południowo-zachodnim ok. 7,5km „Bagna Mazurskie”(kod obszaru PLH280054),

- w kierunku północno – wschodnim ok. 17km „Puszcza Borecka”(kod obszaru PLB280006),

- w kierunku północno – wschodnim ok. 15km „Ostoja Borecka”(kod obszaru PLH280016),

- w kierunku północno-zachodnim ok. 12km „Ostoja Północnomazurska”(kod obszaru PLH280045),

- w kierunku południowo-wschodnim ok. 19km „Ostoja Poligon Orzyski”(kod obszaru PLB280014),

- w kierunku południowym ok. 16km „Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008),

- w kierunku południowo – zachodnim ok. 28km „Ostoja Piska” (kod obszaru PLH280048).

# 10. Charakterystyka rozwiązań alternatywnych zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków technik 
lub luk we współczesnej wiedzy.

„Prognoza oddziaływania na środowisko” sporządzana była równolegle 
z opracowywanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny, w obrębie geodezyjnym Staświny. Zespoły autorskie przygotowujące oba te dokumenty ściśle ze sobą współpracowały przy wyborze konkretnych rozwiązań projektowych. Zastosowanie takiej metody dla opracowania pozwoliło na przyjęcie rozwiązań przestrzennych, które w dużym stopniu pozwoliły na uniknięcie znaczących kolizji 
i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru najbardziej pożądanych 
i optymalnych kierunków działań. Alternatywą dla przyjętych rozwiązań w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być pozostawienie terenów jeszcze nie zainwestowanych w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trudno zdefiniować trudności w jego przygotowaniu, które miałyby wynikać z niedostatków techniki lub braków współczesnej wiedzy. Eksploatacja wszelkich inwestycji, zarówno nowo wprowadzanych, jak i modernizowanych, jest ściśle związana z wdrażaniem nowoczesnych z punktu widzenia współczesnej wiedzy oraz bezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi rozwiązań technologicznych. Jak nowoczesne i bezpieczne dla środowiska są to rozwiązania technologiczne rozstrzygną dopiero „raporty” wykonywane na poziomie realizacji inwestycji.

Prognoza jest opracowaniem opartym głównie na bazie posiadanych materiałów zgromadzonych do planu są to:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłki,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 1000,

- Mapa ewidencyjna,

- Mapa glebowa

- Opracowanie ekofizjograficzne dla powyższego terenu,

- Fotografie z inwentaryzacji terenu.

11. Określenie i ocena skutków dla środowiska wynikających 
z projektowanego przeznaczenia terenu oraz skutków realizacji ustaleń planu na elementy środowiska.

Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje tylko pewne zmiany poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego na terenie objętym zmianą, gdyż teren analizowany jest częściowo zainwestowany.

W celu minimalizacji i ograniczenia negatywnych oddziaływań, winny być przewidziane stosowne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. Rozwiązania te powinny równoważyć negatywne oddziaływania o korzyści ekonomiczne.

W związku z realizacją ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prognozuje się następujące zmiany w środowisku przyrodniczym:

- na terenie objętym planem (na terenach nie zainwestowanych) ulegnie przemieszczeniu warstwa gleby,

11.1. Różnorodność biologiczna.

Różnorodność biologiczna odnosi się do liczby gatunków, jak również zróżnicowania w obrębie gatunków, które żyją na jakimś terenie lub w określonym ekosystemie. Utrata bioróżnorodności może w poważnym stopniu ograniczyć zdolność ekosystemu lub gatunku do skutecznego reagowania na nagły stres, taki jak np. susza lub choroba.

Analiza warunków przyrodniczych na omawianym obszarze pozwala sformułować tezę o oddziaływaniach co do ograniczeń rozwoju poszczególnych gatunków 
w ukształtowanych ekosystemach.

11.2. Ludzie.

Projektowane zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny, w obrębie geodezyjnym Staświny nie spowodują ujawnienia się negatywnych oddziaływań na ludzi.

Ludzie przebywający w pobliżu drogi krajowej nr 63 mogą być narażeni na nadmierny hałas wytwarzany przez ruch samochodów. Według przepisów ustawy usytuowanie budynków od drogi krajowej na terenie skupionej zabudowy powinno być lokalizowane 
w odległości 10m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Na terenie opracowania nowe budynki mieszkalne będą odsuwane według miejscowego planu od linii rozgraniczającej drogę krajową na odległość min. 50m.

Domostwa znajdujące się na terenie opracowania zaopatrywane są w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Z tego względu nie występuje zagrożenia zdrowia ludzi. Miejscowy plan ograniczy powstanie zabudowy mieszkalnej w niewielkich odległościach od drogi krajowej. W przypadku powstania nowej zabudowy na terenie opracowania, nastąpi zmiana krajobrazu, będzie to oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe.

Na terenie gospodarstwa rolno – hodowlanego kontury 12RPh i 13RPh zaleca się nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej w celu zmniejszenia oddziaływania uciążliwości na sąsiednie zabudowania mieszkalne.

11.3. Zwierzęta i rośliny.

Zgodnie z art. 127 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska „Ochrona zwierząt oraz roślin polega na:

- zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi przyrodniczej,

- tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełnienia przez zwierzęta i roślinność funkcji biologicznej w środowisku,

- zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na zasoby oraz stan zwierząt i roślin,

- zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody.”

Stan szaty roślinnej i zwierząt jest na danym terenie wyrazem funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Na dany terenie nie występują cenne zabytki przyrodnicze. Teren jest ubogi 
w roślinność naturalną, gdyż większość terenów jeszcze nie zainwestowanych stanowią użytki rolne na których prowadzona jest produkcja roślinna. Jedynie większą ilość roślinności naturalnej spotkamy na starym nie użytkowanym cmentarzu. Miejscowo przy drodze występują pojedyncze drzewa. Wprowadzanie na tym terenie nowej zabudowy nie wpłynie negatywnie na stan środowiska.

W związku z obecną sytuacją na tym terenie nie przewiduje się zmian przyrodniczych wraz z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren opracowywany znajduje się zbyt daleko od obszarów „Natura 2000” 
i nie wpłynie na pogorszenie warunków siedliskowych na chronionym obszarze. Miejscowy plan nie wpłynie na zmianę warunków migracji zwierząt. Plan pokazuje istniejącą sytuacje panującą na tym obszarze.

11.4. Woda.

Zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska „ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w szczególności przez:

- utrzymanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym 
w przepisach,

- doprowadzenie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy 
nie jest on osiągnięty”.

Zgodnie z art. 98 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska „wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej w szczególności na:

- zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania,

- utrzymaniu równowagi zasobów tych wód.”

Obszar objęty miejscowym planem posiada sieć kanalizacji sanitarnej, więc na terenie opracowywanym nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych 
i powierzchniowych ze strony ścieków bytowych.

Teren jest zaopatrywany w wodę z gminnej sieci wodociągowej, z ujęcia znajdującego się w miejscowości Miłki.

11.5. Powietrze.

Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska „Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez:

- utrzymywanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów co najmniej na tych poziomach,

- zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych gdy nie są one dotrzymane.”

Podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest emisja różnych substancji powstających w procesach spalania paliw. Największą rolę w zanieczyszczeniu powietrza odgrywają: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek i dwutlenek węgla, pyły i węglowodory oraz tzw. pylenie wtórne powodowane przez wiatry, unoszące pył z powierzchni ziemi 
w okresach suchych.

Na poziomie lokalnym, czyli na poziomie tworzenia nowego ładu przestrzennego przedmiotowego terenu, realizacja ochrony powietrza polega na ograniczeniu powstania nowych zanieczyszczeń, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu lokalnych walorów i wrażliwości środowiska.

W czasie prac budowlanych nastąpi wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz unoszenie pyłów materiałów budowlanych sypkich.

Art. 72, ust. 1 Ustawy – Prawo ochrony środowiska, tworzy obowiązek uwzględniania potrzeb w zakresie ochrony powietrza w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego.

Nie przewiduje się przekroczenia wartości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 czerwca 2008 r. poz. 281).

Na stan powietrza oddziałują źródła komunikacyjne. Wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw występuje przy głównych trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest wzmożony ruch pojazdów samochodowych drogą krajową nr 63.

Wzrost zanieczyszczeń na tym terenie może wystąpić w czasie prowadzenia prac budowlanych. Roznoszenie przez wiatr sypkich materiałów budowlanych. Po ukończeniu prac budowlanych nastąpi powrót do stanu przed rozpoczęciem tychże robót. Stan środowiska po ukończeniu prac zacznie się poprawiać, poprzez samooczyszczanie się środowiska. Nowym źródłem zanieczyszczenia powietrza będzie pojawienie się nowych źródeł ogrzewania wprowadzonej nowej zabudowy, będzie to oddziaływanie bezpośrednie, krótkoterminowe, okresowe.

11.6. Gleba.

Gleba jest bardzo istotnym elementem środowiska przyrodniczego, pełni szereg kluczowych funkcji środowiskowych, społecznych i ekonomicznych istotnych dla życia. 
Z gleby rolnictwo i leśnictwo czerpie wodę i składniki pokarmowe. Gleba jest jednocześnie najważniejszym elementem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Aby gleba mogła spełniać swoje funkcje konieczne jest utrzymanie jej w dobrym stanie.

W Ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych określono zasady ochrony gleb, m.in. ograniczanie przeznaczenia ich na cele nierolnicze i nieleśne, zapobieganie procesom degradacji i dewastacji oraz rekultywację gruntów.

Projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyczynią się na tym terenie do niewielkich przekształcenia gruntów w miejscach wprowadzenia nowej zabudowy.

Zanieczyszczenia gleby mogą powstać w wyniku dużego natężenia ruchu samochodów drogą krajową.

Może wystąpić zanieczyszczenie gleby przez niewłaściwe postępowanie z materiałami budowlanymi(cement, wapno).

Posadowienie nowych budynków spowoduje niwelacje terenu, będzie to oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe.

11.7. Krajobraz.

Teren objęty opracowaniem planu, charakteryzuje się niezbyt wysokimi walorami krajobrazu. Zachodnia część terenu opracowania położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz cały teren położony jest poza obszarami specjalnej ochrony siedlisk i ptaków „Natura 2000”.

Analizowany teren jest zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, zabudową produkcji rolnej hodowlanej. Część terenu zajmują działki ogrodowe i cmentarz. Pozostała część terenu to grunty rolne na których prowadzona jest produkcja roślinna.

Wprowadzenie nowej zabudowy nawiązującej do architektury typowej dla danego regionu zmieni krajobraz terenu, lecz nie wpłynie negatywnie na warunki krajobrazowe terenu opracowywanego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny w obrębie geodezyjnym Staświny nie wpłynie negatywnie na krajobraz terenu analizowanego.

Pojawienie się w krajobrazie nowych obiektów będzie to oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie, stałe.

11.8. Klimat.

Klimat określony jest w literaturze jako stan atmosfery, wyrażony w wartościach średnich poszczególnych elementów meteorologicznych na okres wieloletni. W skali lokalnej na warunki klimatyczne decydujący wpływ ma: rzeźba terenu, pokrycie i użytkowanie terenu, obecność zbiorników wodnych, terenów podmokłych i zabagnionych. Klimat jest elementem środowiska, który sam w sobie nie stanowi zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, 
za wyjątkiem niektórych zjawisk określanych jako katastrofy.

Planowane ustalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nie spowodują zmian mikroklimatu terenu objętego analizą.

11.9. Zasoby naturalne.

Surowce, które człowiek czerpie ze środowiska przyrodniczego dla swoich potrzeb, nazywamy zasobami naturalnymi Ziemi, których głównym źródłem są: litosfera, hydrosfera, biosfera i atmosfera.

Ze względu na warunki powstawania surowce naturalne dzielimy na nieorganiczne: powietrze atmosferyczne, surowce mineralne, gleby i wody (z mineralnymi), oraz organiczne: rośliny i zwierzęta lądowe, wód śródlądowych i morskich.

Planowane ustalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynie negatywnie na zasoby naturalne tych terenów.

11.10. Zabytki.

Na terenie objętym opracowaniem nie występują cenne zabytki przyrodnicze 
i architektoniczne.

11.11. Dobra materialne.

Realizacja dokumentu nie wpłynie negatywnie na dobra właścicieli działek objętych planem oraz właścicieli terenów sąsiednich. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ułatwi właścicielom w późniejszym racjonalnym inwestycjom na terenie opracowania.

12. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające prognozowane negatywne oddziaływanie na środowisko.

Podstawą w planowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego winna być strategia ukierunkowana na unikanie powodowania szkód w środowisku, a nie strategia nastawiona na likwidację skutków degradacji środowiska.

Mając na uwadze zasadę zrównoważonego rozwoju – uznając za priorytet zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, a jednocześnie racjonalne inwestowanie dla potrzeb lokalnej społeczności – w celu ograniczenia prognozowanych oddziaływań na środowisko wynikających z przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zachodzi potrzeba uwzględnienia rozwiązań eliminujących lub ograniczających 
te oddziaływania, a w szczególności:

- Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

- Preferencja dla kotłowni na paliwo ekologiczne (olej opałowy, gaz, energia elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne, itp.).

- Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala się, że obszar opracowania jest terenem przeznaczonym na cele zabudowy usługowej,

- Rozwiązanie gospodarki wodnej – zaopatrzenie w wodę wyłącznie z komunalnej sieci wodociągowej.

- Rozwiązanie gospodarki ściekowej – do istniejącej kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

- Ustala się gromadzenie odpadów stałych w kontenerach, a następnie wywożenie ich na wysypisko.

- zachować warunki i ograniczenia zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu – zachodnia część opracowywanego obszaru .

- Nie ustala się zasad dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

- Odprowadzanie wód deszczowych powierzchniowo do gruntu w granicach poszczególnych działek budowlanych. Odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych – kanalizacja deszczową lub bezpośrednio do cieków, rowów odwodniających i/lub do ziemi, z zapewnieniem wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia.

- Przewiduję się, że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych niniejszym planem odbywać się będzie z istniejących i projektowanych słupowych lub kontenerowych stacji transformatorowych zasilanych napowietrznymi i kablowymi liniami SN 15kV.poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi 
i kablowymi nN wyprowadzonymi z projektowanych stacji transformatorowych 
i przyłączami napowietrznymi lub kablowymi.

- W strefie sanitarnej istniejącego cmentarza zakazuje się wznoszenia zabudowań mieszkalnych, zakładów produkcyjnych artykułów żywnościowych, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz studzien, źródeł i strumieni do czerpania wody do picia i na potrzeby gospodarcze

13. Podsumowanie.

Teren objęty opracowaniem stanowi obszar o średnich walorach krajobrazowych, zachodnia część terenu położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Teren znajduje się poza obszarami specjalnej ochrony ptaków i siedlisk „Natura 2000”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uporządkuje sytuacje urbanistyczna tego terenu. Plan uchroni teren opracowania przed wprowadzeniem zmian, które by wpływały negatywnie na krajobraz, czy estetykę tego terenu.

Rozwiązania dotyczące gospodarki ściekowej – odprowadzanie ścieków przyłączami do istniejącego systemu kanalizacji ściekowej, nie stwarza zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych, czy też wód podziemnych.

Dostępność do drogi krajowej, sprzyja rozwojowi terenu pod zabudowę usługową.