Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

SK.271.1.4.2013

I.	Wymiana 35 sztuk okien drewnianych na nowe okna z PCV polegająca 	na:

-	demontażu okien drewnianych,

-	montażu i obróbce nowych okien drewnianych lub PCV,

-	demontażu, montażu i obróbce parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

o  podanych niżej parametrach i w następujących lokalizacjach:

Materiał:	system profili PCV,

Wykończenie:	standardowo-białe, pięciokomorowa budowa profili, słupki stałe pionowe i 			poziome oraz szprosy między szybami - o szerokości, długości i wysokości 			podobnej jak w oknach wymienianych,

Okucia:	obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze 			skrzydłem uchylno-rozwiernym,

rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiernym,

uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym,

Zamykacz w oknach umożliwiający uchylanie górnego skrzydła z poziomu 			podłogi,

Szyby:		zestawy  2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią 					międzyszybową wypełnioną argonem, współczynnik przenikania ciepła

Us=1,0 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=32 dB

Wyposażenie:	klamka, maskownica na otwory odwadniające, kotwy montażowe, 				mikrouchylanie, zaczepy antywłamaniowe,

Parapety:	wewnętrzne białe z PCV, dostosowanie do szerokości ścian i okien,

zewnętrzne parapety z blachy powlekanej w kolorze naturalnej cegły,

1.	Budynek świetlicy,  adres:  Marcinowa Wola 20 – sztuk 8

Wymiary:	wys. 225 cm x szer. 124 cm.

Parametry:	dzielone, górne- rozwierne, dolne - rozwierne  oraz co najmniej jedno 			skrzydło uchylno-rozwierne.

Parapety:	8 wewnętrzne,  białe PCV

8 zewnętrzne, - blacha powlekana, kolor naturalnej cegły,

Foto:

Budynek świetlicy, adres: Marcinowa Wola 20 -  sztuk 5

Wymiary: wys. 110 cm x szer. 130 cm

Parametry:	słupki stałe pionowe i poziome o szerokości, długości i wysokości 			podobnej jak w oknach wymienianych, co najmniej jedno skrzydło 			uchylno-rozwierne.

Parapety:	5 wewnętrzne, białe PCV

5 zewnętrzne, blacha powlekana, kolor naturalnej cegły

Foto:

3.	Budynek świetlicy,  adres: Jagodne Wielkie – sztuk 2

Wymiary: wys. 86 cm x szer. 118 cm

Parametry: dzielone, otwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierne,

Parapety:	2 wewnętrzne, białe PCV

2 zewnętrzne	- blacha powlekana, kolor naturalnej cegły

Foto:

4.	Budynek świetlicy,  adres:  Czyprki 23 – sztuk  4

Wymiary: wys. 122 cm x szer. 96 cm

Parametry: całe otwierane, uchylne, dzielone – szprosy , demontaż krat,

Parapety:	4 wewnętrzne, białe PCV

4 zewnętrzne - - blacha powlekana, kolor naturalnej cegły

Foto:

5.	Budynek świetlicy,  adres:  Danowo 5 – sztuk 4

Wymiary: wys. 155 cm x szer. 105 cm

Parametry: dzielone, otwierane, jedno skrzydło uchylne,

Parapety:	4 wewnętrzne, białe PCV

4 zewnętrzne	- blacha powlekana, kolor naturalnej cegły

Foto:

6.	Budynek świetlicy,  adres:  Paprotki 22 – sztuk 3

Wymiary: wys. 169 cm x szer. 108 cm

Parametry: dzielone, otwierane, jedno skrzydło uchylne,

Parapety: 	3 wewnętrzne  białe PCV

3 zewnętrzne	- blacha powlekana, kolor naturalnej cegły

Foto:

7.	Budynek świetlicy,  adres:  Staświny 32– sztuk 3

Wymiary: wys. 155 cm x szer. 110 cm

Parametry: dzielone, otwierane, jedno skrzydło uchylne, demontaż krat,

Parapety:	3 wewnętrzne, białe PCV

3 zewnętrzne	- blacha powlekana, kolor naturalnej cegły

Foto:

8.	Budynek świetlicy,  adres:  Rydzewo, ul. Mazurska 108 - sztuk 5

Wymiary: szer. 140 cm x wys. 180 cm   - sztuk 5

Parametry: dzielone, górne- rozwierne, dolne - rozwierne  oraz co najmniej jedno 			skrzydło uchylno-rozwierne.,

Parapety:	5 wewnętrzne -  PCV biały

5 zewnętrzne	- blacha powlekana, kolor naturalnej cegły

Budynek świetlicy,  adres:  Rydzewo, ul. Mazurska 108 - 1 sztuka

Wymiary: wys. 140 cm x szer. 150 cm  -.1 sztuka

Parametry: dzielone, górne- rozwierne, dolne - rozwierne  oraz co najmniej jedno 			skrzydło uchylno-rozwierne.,

Parapety:	1 wewnętrzne -  PCV biały ( wymiar co najmniej  150 cm x 35 cm)

1 zewnętrzne	- blacha powlekana, kolor naturalnej cegły

II.	Termin wykonania

Do 31 października 2013 roku.  Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z 	Zamawiającym  terminy wykonania zamówienia w poszczególnych miejscowościach.

III.	Gwarancja: minimum 60 miesięcy

# IV.	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA ,STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA , STOLARKA OKIENNA

Kod CPV- 45421125-6

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wymianę stolarki okiennej wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, otynkowaniem ościeży oraz pracami pomocniczymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej w w/w pomieszczeniach  będących własnością Gminy Miłki.

1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki okiennej. W skład tych robót wchodzi:

• demontaż starych okien wraz z ościeżnicami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi

• wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV  zgodnie z opisem.

1.3.2. Parametry wymagane dla okna:

- średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby U =1,1W/m2K,

- średni współczynnik przenikania ciepła dla okna U =1,7W/m2K,

- współczynnik dźwiękochłonności Rw ≥30 Db,

- każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem,

- ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych, gwarantujące odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna,

- mocowanie okien zgodnie z atestem ITB lub STWiORB – wydanie ITB z 2006r. Zeszyt nr 6 pt. „Montaż okien i drzwi balkonowych”,

- kolor okien biały

- skrzydła okienne według wielkości i podziału starych demontowanych okien, w oknach wymagany jest każdorazowo system okuć rozwierno-uchylnych, skrzydła okienne górne otwierane z poziomu podłogi H =1,2 m

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie

-Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u osoby Nadzorującej.

1.4	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące  robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST.

2.	MATERIAŁY

2.1. Parametry techniczne zastosowanych materiałów. Okna

- Współczynnik przenikania ciepła nie powinien być mniejszy od 1.1 (W/m2*K) dla zastosowanych szyb, oraz nie mniejszy ni 1,7(W/m2*K) dla całego okna.

- Okna powinny być wyposażone w nawiewniki higrosterowalne , oraz posiadać możliwość rozszczelnienia.

- Zastosowane okna powinny posiadać otwierania uchylne, rozwierno-uchylne, rozwierne.

- Podział okien powinien być zgodny z oknami istniejącymi.

- Okna powinny posiadać min. 5 letnią gwarancję, obejmującą wszystkie elementy okna, oraz ewentualny serwis oraz regulacje przez cały okres trwania gwarancji. Pozostałe materiały powinny być dobrane odpowiednio do wybranej przez Wykonawcę technologii montażu

- Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów na miejscu budowy.

- Parapety wewnętrzne należy wykonać z PCV lub z drewna klejonego o szerokości dostosowanej do grubości  ścian,

- Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej  w kolorze brązowym o szerokości i długości dostosowanej do wymiaru okien.

- Obróbki wewnętrzne wykończyć tynkiem gipsowym na gładko i zamalować w kolorze uzgodnionym z osobą nadzorującą.

- Obróbki wewnętrzne i zewnętrzne (ościeża) wykończyć tynkiem kat. III z zaprawy cem.-wap. I zamalować farbami emulsyjnymi x3  w kolorze uzgodnionym z osobą nadzorującą.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki okiennej wg w/w opisu.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed wbudowaniem Wykonawca przekaże osobie nadzorującej do zatwierdzenia wykaz wszystkich materiałów wbudowywanych wraz z stosownymi certyfikatami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi oraz miejscem wyprodukowania, dopuszczającymi zastosowania ww. materiałów na terenie Polski oraz Unii Europejskiej w celu zatwierdzenia. Inwestor może nakazać dostarczenie próbek  lub gotowych elementów w celu potwierdzenia zgodności z dostarczonymi dokumentami.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom normowym muszą być przez Wykonawcę wywiezione na własny koszt z placu budowy.

189,202.4 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

  - Okucia budowlane.

2.7.1.	Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące  zabezpieczające min 3 kołki  i uchwytowo – osłonowe.

2.7.2   Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.7.3 Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.8. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.	SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.	TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.8.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Przygotowanie ościeży.

5.1.1.	Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2.	Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

| Wymiary zewnętrzne (cm ) | Liczba punktów zamocowań | Rozmieszczenie punktów zamocowań |
| --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  |  |
|  |  |  | w nadprożu i progu | na stojaka |
| do 150 | do150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
|  | 150 do 200 | 6 | po 2 | po 2 |
|  | powyżej 200 | 8 | po 3 | po 2 |
| powyżej 150 | Do 150 | 6 | nie mocuje się | po 3 |
|  | 150 do 200 | 8 | po 1 | po 3 |
|  | powyżej 200 | 100 | po 2 | po 3 |

5.1.3.	Skrzydła , ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.	Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

| miejsca luzów | wartość luzu i odchyłek |
| --- | --- |
|  | okien | drzwi |
| luzy miedzy skrzydłami | 2 | 2 |
| między skrzydłami a ościeżnicą | 1 | 1 |

5.2.1 Kołki montażowe

Wiercimy otwory montażowe w słupie zawiasowym ościeżnicy. Grubość wiertła musi być odpowiednio dobrana do stosowanych kołków. Używamy podkładki, aby nie uszkodzić wiertła.

Przez otwory nawiercamy od strony zawiasów otwory w ścianie, na głębokość dostosowaną do długości kołków.

Wbijamy kołki i delikatnie dokręcamy śruby.

Kontrolujemy pion na słupie ościeżnicy.

Zakładamy skrzydło drzwi i sprawdzamy ustawienie ościeżnicy oraz poprawność zamykania drzwi. Korygujemy ustawienie ościeżnicy poprzez dobijanie lub poluzowanie klinów. Drzwi z ościeżnicą regulowaną są wyposażone dodatkowo w zawiasy umożliwiające regulację ułożenia skrzydła w stosunku do ościeżnicy.

Po zdjęciu skrzydła montujemy drugi słup ościeżnicy w taki sam sposób, jak pierwszy.

5.2.2 Pianka montażowa

Prawidłową pozycję ościeżnicy blokujemy rozpórkami z drewna, aby zapobiec deformacjom na skutek sił wywieranych przez rozprężającą się piankę.

Ościeżnicę zabezpieczamy taśmą malarską przed zabrudzeniem.

Przed piankowaniem zwilżamy powierzchnię ściany wodą, co poprawi przyczepność pianki.

Szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełniamy pianką montażową.

Nie należy wprowadzać zbyt dużo pianki, ponieważ zwiększa ona kilkukrotnie swoją objętość.

Po zastygnięciu odcinamy nożem nadmiar pianki.

Usuwamy kliny i puste miejsca wypełniamy pianką.

5.2.3 Wykończenie

Miejsca po kołkach maskujemy zaślepkami.

Listwy wykończeniowe przycinamy na odpowiednią długość pod kątem 450 i mocujemy przy pomocy silikonu i kleju termotopliwego lub przybijamy gwoździami.

Łączenia listew wykańczamy akrylem.

Przy ościeżnicy regulowanej, nakładamy punktowo silikon w kanały w słupach ościeżnicy i mocujemy listwy opaskowe.

5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.      KONTROLA JAKOŚCI

6.1.	Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich

6.2.	Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 	dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 	konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 	funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

- ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z 	uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

- protokół odbioru - bezusterkowy

10.0  PRZEDMIOT RÓWNOWAŻNY

Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się materiały wymienione z nazwy, pochodzące od konkretnych producentów lub opisane w sposób wskazujący jednoznacznie na producenta, markę, typ, itp. określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. Zatem Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby, materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych.

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowanie w budownictwie.

Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia, wyjaśnienia i zamiany do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie robót.